декоративное внутреннее покрытие для стен

ФРЕСКО:

- декоративное специальное покрытие, которое используется на заключительном этапе окрашивания, чтобы придать ровным стенам привлекательный уютный вид «под старину»

- идеально подходит для высококачественных отделочных работ

- не требует высокой квалификации мастера

- низкий расход

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: ФРЕСКО может использоваться на большинстве внутренних поверхностей покрытых ХЭНДИТЕКСОМ и окрашенных потом краской, например, ТЕРРАЛАСТОМ или ТЕРРАЛЮКСОМ.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: убедиться, что удалена вся грязь и инородные вещества, что поверхность ровная и твёрдая, не содержит солевых, жирных и масляных форм, неровностей.

НАНЕСЕНИЕ: тщательно размешать перед использованием. Для получения необходимого оттенка краска ФРЕСКО может быть разбавлена водой до 40%. Существует несколько различных методов нанесения краски, но самыми распространенными являются следующие:

- нанесение беспорядочными круговыми движениями губчатым валиком

- наносить ФРЕСКО лёгкими прикосновениями скомканного куска материи

Технические данные:

| Продукт | Декоративное покрытие для стен |
| --- | --- |
| Основа | Винил |
| Разбавитель | Вода |
| Время высыхания | 1-2 часа |
| Расход | 0,10 - 0,20 кг / м² |
| Способ нанесения | Материя, кисть, валик |
| Цвет | 10 различных цветов |
| Хранение | 12 мес. в сухом прохладном месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей |
| Упаковка | 1, 5 кг пластиковые банки |