биоцидный стерилизующий раствор для обработки стен

ТЕРРАСТЕРИЛ: высокоэффективный стерилизующий раствор, предназначенный для стерилизации и очистки зараженных  поверхностей от плесени, мха, лишайников, водорослей, грибка перед нанесением красок и покрытий. ТЕРРАСТЕРИЛ наносится на внешние и внутренние поверхности из бетона, пенобетона, кирпича, штукатурки, из известково-цементной штукатурки и др. строительные поверхности на цементной основе. Не наносится на поверхности из гипса, побелки, извести, покрытые масляной краской, на металлические и деревянные поверхности.

СВОЙСТВА:

- прост в применении

- позволяет обрабатывать уже зараженные поверхности

- после правильно проведенной стерилизации полностью останавливает рост плесени

- является проникающим составом, особенно эффективен на пористых поверхностях

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: удалите или уменьшите, насколько возможно,  повышенную влажность, которая является причиной роста плесени. Полностью удалите наросты плесени, мха и лишайника с помощью щетки или шкурки. Дайте поверхности просохнуть.

НАНЕСЕНИЕ: тщательно увлажните поверхность ТЕРРАСТЕРИЛОМ, используя кисть, валик, распылитель или любым другим удобным способом. Дайте поверхности пропитаться раствором. Затем очистите поверхность с помощью шкурки, щетки или чем-то подобным, чтобы удалить заражение поверхности. Во время этой операции поверхность надо увлажнять ТЕРРАСТЕРИЛОМ. Сполосните поверхность чистой водой, чтобы удалить все повреждения с поверхности. Если поверхность все еще сильно загрязнена,  необходимо повторить обработку еще раз. Процесс очистки может занять несколько дней, прежде чем наступит ожидаемый эффект. Работы должны проводиться в сухую погоду. После обработки поверхности полностью останавливается рост плесени. Дайте поверхности высохнуть, нанесите произвольный слой ТЕРРАСТЕРИЛА и после высыхания можно наносить требуемое покрытие.

Технические данные:

| Продукт | Стерилизующий раствор на водной основе. |
| --- | --- |
| Плотность | 1,02 |
| Расход | 0,1-0,2 кг/м2в зависимости от консистенции |
| Время высыхания | 12 – 18 часов |
| Токсичность | Нетоксичен |
| Чистка инструментов | Водой |
| Хранение | Предохранять от замерзания и перепадов температуры. Хранить в чистом, сухом прохладном помещении, защищённом от попадания прямых солнечных лучей |
| Упаковка | 4 и 18 кг пластиковые канистры |