декоративная система для интерьеров

ИПЕКСИ:

- состоит из двух компонентов – ИПЕКСИ ВС (базовый слой) и ИПЕКСИ ТС (финишный слой)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: наносится на любые ровные интерьерные поверхности. Идеален для галерей, музеев, баров, клубов, ресторанов, гостиниц, санаториев, жилых помещений и т.д.

ПОДГОТОВКА  ПОВЕРХНОСТИ: ИПЕКСИ наносится на идеально ровную поверхность. Для этого используются: для ремонта и выравнивания - штукатурка СПРЕЙПЛАСТЕР или ТЕРРАМИКС, для создания ровной поверхности наносится финишная шпатлевка ХЭНДИКОАТ.

НАНЕСЕНИЕ: на подготовленную поверхность нанесите ИПЕКСИ ВС разбавленный на 15% водой, после высыхания нанесите второй слой ИПЕКСИ ВС. Дайте поверхности просохнуть около 5-6 часов. Разбавьте ИПЕКСИ ТС на 10% водой и наносите материал при помощи морской губки, придавая желаемый рисунок методом штамповки.

# Технические данные:

| Продукт | Декоративное двухкомпонентное покрытие для интерьеров |
| --- | --- |
| Присадки | акриловые полимеры |
| Разбавитель | Вода |
| Цвет | Согласно цветовой карте |
| Время высыхания | 5-6 часов |
| Токсичность | Нетоксичен |
| Срок хранения | 12 месяцев в сухом месте в упаковке |
| Упаковка: | 8 кг пластиковые ведра |