водоотталкивающий состав для стен

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- отличные водоотталкивающие свойства

- матовая высококачественная поверхность

- воздухопроницаемость

- высокая экономичность

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: все типы бетона, кирпича, декоративная неорганическая штукатурка, асбоцемент, натуральный и синтетический камень, пенобетон и минеральные покрытия. Новые фасады из известняка должны быть выдержаны в течение 12 месяцев до покрытия  СИЛКОАТОМ. СИЛКОАТ не рекомендуется использовать на поверхности из алебастра. В целом, большинство пористых материалов и материалов на поглощающей основе нуждаются в обработке СИЛКОАТОМ для предотвращения проникновения  влаги.

ПОДГОТОВКА  ПОВЕРХНОСТИ: удалить с поверхности пыль, грязь и посторонние материалы, также поверхность должна быть очищена от соли, масел и жира. Защитить смежные поверхности, которые не будут покрываться. Рекомендуется, чтобы поверхность перед обработкой была сухой, либо слегка влажной. Для достижения наилучшего результата используйте компрессоры низкого давления.

НАНЕСЕНИЕ: состав наносится распылителем или щёткой. Для достижения наилучшего результата используйте компрессоры низкого давления. Эффективность использования СИЛКОАТА зависит от глубины его проникновения; важно, чтобы было нанесено достаточное количество жидкости на поверхность. Рекомендуется сделать два слоя покрытия. Второй слой можно наносить сразу же, как только первый впитается и приобретёт блестящий вид.

Так как СИЛКОАТ вступает в реакцию с атмосферной влагой, необходимо герметично закрывать упаковку.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: после высыхания и полимеризации СИЛКОАТ становится инертным веществом, но при нанесении является сильнотоксичным агрессивным составом. Поэтому все работы нужно проводить только в спецодежде, перчатках и защитных очках. В условиях плохой вентиляции необходимо пользоваться противогазом. Запрещается работать вблизи открытого огня. При температуре воздуха выше 40ºС существует опасность возгорания.

# Технические данные:

| Продукт | Водоотталкивающий состав |
| --- | --- |
| Основа | Силиконовый полимер |
| Цвет | Прозрачная желтоватая жидкость |
| Расход | 0,1-0,3 кг/м2 (зависит от поверхности) |
| Время высыхания | 4-5 часов в нормальных условиях |
| Токсичность и пожароопасность | Сильнотоксичен и горюч при нанесении |
| Хранение | 12 месяцев в сухом месте в закрытой упаковке |
| Упаковка | 2, 5, 20 кг железные банки |