проникающий грунт для фасадных и внутренних поверхностей

ТЕРРАКО  ТЕРРАГРУНТ:

- высокоэффективный продукт на акриловой основе

- может использоваться на всех поверхностях из бетона, пенобетона, цемента, гипсокартона, древесины, а также покрытых  штукатуркой

- действует как связывающий состав, подготавливая основу для дальнейшего нанесения отделочных материалов

- ТЕРРАГРУНТ поставляется готовым к нанесению

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: грунт наносится как на внутренние, так и на фасадные поверхности. Особенно эффективно использование данного продукта для грунтовки старого, сухого, адсорбентного бетона. На всех поверхностях с содержанием щёлочи (таких как бетонные и цементные блоки) перед нанесением синтетических смол или покрытий, сделанных на основе масел, рекомендуется использование ТЕРРАГРУНТА. Это препятствует омылению поверхности (химическим реакциям).

ПОДГОТОВКА  ПОВЕРХНОСТИ: перед началом работы вся пыль, грязь и инородные материалы должны быть удалены щёткой. Также поверхность должна быть очищена от маслосодержащих веществ. Повреждённые поверхности должны быть тщательно отремонтированы. Для этих целей рекомендуется ХЭНДИКОАТ (для внутренних поверхностей) или ХЭНДИКОАТ ФАСАДНЫЙ (для внешних поверхностей) либо ТЕРРАМИКС. При нанесении на ранее окрашенную поверхность её необходимо промыть содовым раствором, затем сполоснуть и дать высохнуть.

НАНЕСЕНИЕ: состав наносится кистью, валиком или распылителем. При применении ТЕРРАГРУНТА прозрачного поверхность считается полностью обработанной, когда на ней появляется лёгкий блеск. В зависимости от качества поверхности можно сделать 2 – 3 покрытия. Грунт  должен наноситься как можно быстрее для получения оптимального сцепления.

# Технические данные:

| Продукт | Акриловая грунтовка |
| --- | --- |
| Основа | Стироловый акрилат |
| Цвет | Прозрачный / белый |
| Расход | 0,1 – 0,3 кг/м2 в зависимости от поверхности |
| Время высыхания | 3 часа в нормальных условиях |
| Токсичность | Нетоксичен |
| Чистка инструментов | Водой |
| Срок хранения | 12 месяцев в нормальных условиях, в закрытом виде. Защищать от попадания прямых солнечных лучей |
| Упаковка | 5, 20 кг пластиковые канистры |