| Наименование | SPECCHIO |
| --- | --- |
| Описание | Глянцевая декоративная венецианская штукатурка |
| Основные характеристики | Интерьерная глянцевая декоративная венецианская штукатурка |
| Колеровка / Цвет | Более 1000 цветов для Stucco Specchio Autolucidante по Baldini Technicolor Edilizia Tintometric System |
| Классификация UNI 8681 | E.2/4.C.O.A.2.FA Водорастворимая, однокомпонентная, быстросохнущая, непрозрачная, декоративная штукатурка на акриловой основе. |
| Способ нанесения | Новая штукатурка не требует специальной подготовки. Старые неровные или очень абсорбентные стены необходимо очистить и обработать прозрачным фиксативом на основе растворителя. Закрепленную поверхность необходимо обработать одним или двумя слоями Solden Plus до получения абсолютно ровной поверхности. Первый слой Stucco Veneziano наносится нержавеющим металлическим шпателем для венецианской штукатурки. Через 8-24 часа аккуратно зашкурить мелкозернистой наждачной бумагой. При необходимости повторить первые два шага. Как вариант пасту или порошок Stuccotone можно наносить на оштукатуренные поверхности. Нержавеющим металлическим шпателем для венецианской штукатурки нанесите Stucco Specchio Autolucidante, с каждым разом уменьшая толщину слоя покрытия. Когда материал начнет высыхать, заглянцуйте поверхность до желаемого блеска. |
| Практические советы (Советы по нанесению) | Не наносить на поверхности открытые прямым солнечным лучам и сильному ветру. При работе с сильно абсорбентными поверхностями сперва нанесите слой фиксатива на водной основе По окончании работы следует незамедлительно промыть инструменты водой. Для однородности цвета вначале краску перемешивают вручную, а затем миксером около 10 мин. Условия нанесения: Температура окружающей среды min 5°С / max 35°С Относительная влажность окружающей среды: < 80%; Температура поверхности: min 5°С / max 35°С; Относительная влажность поверхности: < 10% |
| Меры предосторожности | Хранить в плотно закрытой емкости верх дном, в защищенном от холода месте. Маркировка не требуется. Информация по использованию содержится в прикрепленной инструкции. Пустые емкости и емкости с остатками засохшего продукта необходимо должным образом утилизировать. |

SPECCHIO

| Спецификации и другая техническая информация |  | Метод |  | Основные данные при 20°С и относительной влажности 60% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид покрытия (степень блеска) |  |  |  | -- |
| Плотность г/мл |  | BVL 007 (UNI 8910) |  | 1,810 ÷ 1,900 |
| Вязкость |  |  |  | Паста |
| Общий расход Для покрытия в 40 мк |  | BVL 059 |  | 2 ÷ 3 м² / кг 3,5 ÷ 5,6 м² / л |
| Рекомендуемая толщина пленки каждого покрытия |  | BVL 066 |  | 40 |
| Точка воспламенения °С |  | BVL 046 (UNI 8909) |  | Не воспламеняется |
| Сухой остаток % |  |  |  | 80-85 |
| Срок хранения (в сухом прохладном месте) |  | BVL 064 (UNI 10154) |  | Не менее 36 месяцев |
| Полное высыхание ч. |  | BVL 033 |  | 8 |
| Высыхание для окрашивания (Перекрывание) ч. |  | BVL 033 |  | 24 |
| Внешняя / внутренняя |  | BVL 037 |  | Нет / Да |
| Цвета |  |  |  | В соответствии с колеровочной картой |
| Связующее вещество |  |  |  | Акрил |
| Очистка инструментов |  |  |  | Вода |
| Растворитель |  |  |  | Вода |
| Разбавление при нанесении шпателем % |  |  |  | Готов к использованию |

# W W W . ITALDECOR . R U

Профессиональная линия из Италии

г. Москва, Автозаводская ул., д.25

тел. 101-4475