краска на акриловой основе для фасадных и внутренних работ

АКРИЛОВАЯ КРАСКА:

- высококачественная акриловая краска

- разработана  для  регионов с экстремальными климатическими условиями

- идеально подходит для высококачественных отделочных работ

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- образует долговечное покрытие

- обладает хорошей укрывистостью

- легко моется

- позволяет поверхности «дышать»

- стойкое к воздействию окружающей среды и УФ лучам

- цвета согласно цветовой карте ТЕРРАКО, дополнительные цвета могут быть заказаны

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: АКРИЛОВАЯ КРАСКА может быть использована как на новых, так и на старых поверхностях из бетона, пенобетона, гипсокартона, фанеры, дерева, штукатурки и т.д.

ПОДГОТОВКА  ПОВЕРХНОСТИ: убедиться, что удалена вся грязь, пыль и инородные вещества, что поверхность твёрдая, не содержит солевых, жирных и масляных пятен, неровностей. Трещины, отслоения, пустоты и повреждения должны быть заделаны (отремонтированы) с помощью ТЕРРАМИКСА и ХЭНДИКОАТА ФАСАДНОГО. Прогрунтуйте поверхность, используя ТЕРРАГРУНТ.

НАНЕСЕНИЕ: наносится на ровную, гладкую поверхность в два слоя. Для нанесения первого слоя можно разбавить краску на 10% водой. Наносится кистью, валиком или краскопультом. Второй слой наносятся после высыхания предыдущего (примерно 4 часа).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

| Продукт Разбавитель | Матовая акриловая эмульсионная краска Вода |
| --- | --- |
| Цвет | Широкий цветовой спектр |
| Расход | 0,3- 0,4 кг/м2 в зависимости от поверхности |
| Время высыхания Токсичность Чистка инструментов Хранение Упаковка | 4 часа в нормальных условиях Нетоксична Водой 12 месяцев в сухом, чистом месте в закрытой банке 5, 20 кг пластиковые ведра |