Валренна

# (VALRENNA)

ОПИСАНИЕ:  Респектабельное и элегантное декоративное покрытие, напоминающее оленью кожу. Valrenna позволяет создавать фактуру, имеющую сходство с сафьяном или мягкой бархатистой тканью с чрезвычайно изящными оттенками.  Вариант Extra Soft  отличается особенной мягкостью и нежностью.

VALPAINT – производитель

| УПАКОВКА: | База VALRENNA – 0,75 л и 5 л. Грунтовка PRIMER 400 – 0,75 л и 5 л. Краситель COLORI – 80 мл и 480 мл (с дозатором). |
| --- | --- |
| СРЕДНИЙ РАСХОД: | База VALRENNA – 1 л на 7-8 м2. Грунтовка PRIMER 400 – 1 л на 7-8 м2. |
| РАЗВЕДЕНИЕ: | База VALRENNA – водой от 10 до 30% (в зависимости от способа нанесения). Грунтовка PRIMER 400 – водой от 10 до 30%. |

КОЛЕРОВКА: База VALRENNA и грунтовка PRIMER 400 колеруется красителем COLORI в дозировке, точно указанной под каждым образцом в каталоге. Внимание: Все цвета по каталогу распределяются по номерам и сопровождаются буквенными индексами. Например, чтобы получить оттенок  456В, необходимо в грунтовку PRIMER 400 5л добавить 150 мл красителя COLORI № 456 и в базу 5л VALRENNA  добавить 50 мл  COLORI того же цвета.

НАНЕСЕНИЕ:  На подготовленную поверхность нанести валиком с коротким ворсом первый слой окрашенной грунтовки PRIMER 400, разбавленной водой на 10 – 30%. Через 6-8 часов нанести второй слой грунтовки. После полного высыхания PRIMER 400 можно приступать к нанесению предварительно окрашенной базы VALRENNA одним из выбранных способов:

1. Эффект  «оленьей кожи»: Предварительно необходимо развести базу VALRENNA водой на                        10-20%. Первый слой наносится  кистью короткими мазками, перекрещивающимися хаотично во всех направлениях. После полного высыхания таким же образом наносится второй слой.

2. Эффект «плотной шелковой ткани»: Предварительно необходимо развести базу VALRENNA водой на 20-30%. Нанести и тщательно разгладить валиком с коротким ворсом базу VALRENNA полосами, приблизительно  1 м в ширину и 1-2 м в высоту.  Затем, по ещё не высохшей поверхности, провести специальной щёткой PV 88 сверху вниз и наоборот, образуя линии. Для отделки углов и труднодоступных участков можно использовать кисть PV 89. После полного высыхания первого слоя, нанести второй слой вышеописанным способом в том же направлении.

3. Эффект «льняной ткани»: Предварительно необходимо развести базу VALRENNA водой на 20-30%. Нанести и тщательно разгладить валиком с коротким ворсом базу VALRENNA полосами, приблизительно  1 м в ширину и 1-2 м в высоту.  Затем, по ещё не высохшей поверхности, провести специальной щёткой PV 88 сверху вниз и наоборот, образуя линии. Для отделки углов и труднодоступных участков можно использовать кисть PV 89. После полного высыхания первого слоя, нанести второй слой вышеописанным способом, только в горизонтальном направлении справа налево и наоборот, образуя, таким образом, перекрещивающиеся линии.

ВНИМАНИЕ: Допустимо отличие оттенков нанесённого покрытия от образцов, представленных в каталоге. Также оттенки могут варьироваться в зависимости от партии  красителя. Поэтому производитель настоятельно рекомендует перед началом работ сделать пробный выкрас.

ВЫСЫХАНИЕ: 6-8 часов между слоями, окончательное через 24 часа.

ПРИМЕЧАНИЕ: Покрытие можно мыть водой или мыльным раствором спустя 15 дней после нанесения. Хранить при температуре от +5°С до +30°С. Защищать от мороза.

Материал не имеет запаха, не горючий, экологически чистый.

ВНИМАНИЕ: ВАЛРЕННА является очень чувствительным материалом, окончательный результат нанесения которого в большой степени зависит от руки мастера. Поэтому рекомендуется, чтобы работы по нанесению материала производились одним и тем же специалистом. Перед началом работ необходимо сделать пробный выкрас.

ВНИМАНИЕ: Дистрибьютор не несет ответственности за результаты  нанесения краски с нарушением вышеописанной технологии или при недостаточном уровне квалификации мастеров, а также за неполное совпадение расцветок образцов и конечного результата на обрабатываемой поверхности.