| ОПИСАНИЕ |  |
| --- | --- |
| Хэндикоат EZ-JOINT – это готовая шпатлевка для внутренних работ, специально предназначенная для заделки швов между листами гипсокартона. Хэндикоат EZ-JOINT обладает превосходной легкостью нанесения и обеспечивает превосходную фиксацию укрепляющей ленты и полотна из стекловолокна. Материал отлично удерживается на основании и идеально подходит для заполнения трещин в штукатурке. |
| СВОЙСТВА |  |
| Хэндикоат EZ-JOINT производится из особой смеси акриловых полимеров и точно градуированных наполнителей. Он обладает следующими свойствами: Легко обрабатывается и наносится Отличная адгезия. Хорошая устойчивость к растрескиванию. Низкий уровень усадки. |

| ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ |  |
| --- | --- |
| Хэндикоат EZ-JOINT прежде всего используется как состав для заделки швов в гипсокартоне, для фиксации укрепляющей ленты и холста из стекловолокна. Он также используется для фиксации металлической забортовки углов и заполнения трещин в штукатурке. Материал может также применяться как универсальная шпатлевка для цементосодержащих поверхностей. |

| ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ |  |
| --- | --- |
| Вся пыль, грязь и все инородные материалы должны быть отчищены и сметены с поверхности. Убедитесь в том, поверхности свободны от солей, масла, жира и неровностей. Защитите все смежные поверхности, которые не будут ремонтироваться. |

| НАНЕСЕНИЕ И ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ |  |
| --- | --- |
| Перемешайте содержание ведра до получения гладкой ровной пасты. Если необходимо, добавьте до 0,5 литра воды на 25 кг материала. Нанесите тонкий слой состава на шов и укрепите ленту. Нанесите последующий слой состава и выровняйте поверхность. Финишная отделка производится с помощью Хэндикоата для Внутренних Работ / Хэндикоата Легкого EZ-Skim. Чтобы избежать запыления рекомендуется влажная шлифовка с помощью мокрой губки. Для сухой шлифовки используйте наждачную бумагу номер 150. После работы вымойте инструменты и оборудование водой. |

| ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ |  |
| --- | --- |
| Избегайте продолжительного контакта с глазами и кожей. Для получения детальной информации обращайтесь к действующей инструкции по технике безопасности. |

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Хэндикоат EZ-JOINT выпускается в пластмассовых ведрах по 5 кг и 25 к, и пластиковых мешках по 25 кг. Храните материал в чистом сухом помещении, защищенном от прямых солнечных лучей, а также сильной жары или холода. Нераскрытые контейнеры могут храниться в течение 12 месяцев. В первую очередь используйте материал с более ранней датой выпуска.

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |
| --- | --- |
| Продукт | Готовая быстро сохнущая шпатлевка на основе инертных наполнителей. |
| Наполнители | Наполнители точно подобранных фракций. |
| Связующие | Стирол акриловые. |
| Разведение | Водой, если необходимо, до 0,5 л на 25 кг |
| Плотность | 1,70 |
| Цвет | Белый. |
| Нанесение | Шпателем |
| Средний расход материала | 1,75 кг/м²/мм толщиной в зависимости от состояния поверхности. Типичные нормы расхода 0,5 – 1,5 кг/м² |
| Чистка инструментов | Водой. |
| Упаковка | Пластмассовые ведра по 5 кг и 25 кг. |
| Хранение | 12 месяцев в заводской нераскрытой упаковке. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

ТЕРРАКО предлагает большой выбор строительных отделочных материалов и услуг для большинства видов обработки бетонных поверхностей и финишной отделки. Отдел Технического обслуживания ТЕРРАКО или местный агент могут предоставить более детальную информацию, образцы, провести демонстрацию нанесения материалов по просьбе заказчиков. Информация, приведенная здесь, основана не только на наших лабораторных исследованиях, но и на практическом опыте, полученном в процессе отделочных работ.

Вся продукция продается в соответствии со стандартными условиями продаж, которые могут быть предоставлены по просьбе покупателя.

Эта информация основана на современном уровне знаний ТЕРРАКО, она предназначена для того, чтобы дать общую информацию о материалах ТЕРРАКО и методах их применения. Потенциальному покупателю рекомендуется подтвердить соответствие материалов, предложенных ТЕРРАКО, своим потребностям перед тем, как   приобретать их в коммерческом масштабе.

Для получения технической информации просьба обращаться к ближайшим представителям фирмы «Террако»:

ООО «Террако-Швеция» Лтд.

Тел.:  +7 (0) 495 921-22-37

Факс: +7 (0) 495 627-38-81

e-mail: adm@terraco.ru

Web: www.terraco.ru

ООО «Террако-Восток» Лтд.

Тел.:  +7 (0) 4212  41-05-63

Факс: +7 (0) 4212 41-05-91

e-mail: terraco-vostok@terraco.khn.ru

Web: www.terraco.ru