матовая виниловая водоэмульсионная краска

ТЕРРАЛЮКС:

- высококачественная виниловая краска

- пригодна для применения на большинстве обычных строительных  внутренних поверхностей

- образует матовое высококачественное покрытие

- обладает хорошей укрывистостью

- позволяет поверхности «дышать»

- цвета согласно цветовой карте ТЕРРАКО, дополнительные цвета могут быть заказаны

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: ТЕРРАЛЮКС может быть использован как на новых, так и на старых поверхностях из бетона, пенобетона, гипсокартона, фанеры, дерева, штукатурки и т.д.

ПОДГОТОВКА  ПОВЕРХНОСТИ: убедиться, что удалена вся грязь и инородные вещества, что поверхность твёрдая, не содержит солевых, жирных и масляных форм, неровностей. Прогрунтуйте поверхность, используя ТЕРРАГРУНТ. Трещины, отслоения, пустоты и повреждения должны быть заделаны (отремонтированы) с помощью ТЕРРАМИКСА и ХЭНДИКОАТА. Для улучшения сцепления перед окраской поверхность рекомендуется прогрунтовать ТЕРРАГРУНТОМ или раствором ТЕРРАБОНДА А.

НАНЕСЕНИЕ: наносится на ровную гладкую поверхность кистью, валиком или краскопультом. Для нанесения первого слоя ТЕРРАЛЮКС можно разбавить на 10% водой. Второй слой наносите после высыхания предыдущего (примерно через 4 часа).

# Технические данные:

| Продукт | Матовая виниловая эмульсия |
| --- | --- |
| Разбавитель | Вода |
| Цвет | Широкая цветовая гамма |
| Расход | 0,25 – 0,3 кг/м2 в зависимости от поверхности |
| Время высыхания | 4 часа в нормальных условиях |
| Токсичность | Нетоксичен |
| Чистка инструментов | Водой |
| Хранение | 12 мес. в сухом, чистом месте в закрытой банке |
| Упаковка | 5, 20 кг пластиковые вёдра |