| Наименование | QUARZO MEDIO |
| --- | --- |
| Описание | Пластичное покрытие на основе среднезернистого кварцевого песка. |
| Основные характеристики | - Эластичное - Хорошая укрывистость - Устойчива к загрязнению |
| Колеровка / Цвет | Более 1000 цветов для Quarzo Medio по Baldini Technicolor Ossidi Colorimetric Systems и Baldini Technicolor Edilizia Colorimetric Systems |
| Классификация UNI 8681 | B4.C.O.A.2.FB Однокомпонентное, быстросохнущее, матовое, виниловое финишное покрытие на водной основе. |
| Способ нанесения | НЕОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ: выдержать поверхность в течение 28 дней, затем очистить ее, удаляя следы грязи, пыли и отстающих частиц. Зашпаклюйте дефекты (дыры, трещины) штукатуркой Stuccotone Malta. На абсолютно сухие стены нанесите слой фиксатива на основе растворителя (прозрачного или матового). Через 6-12 часов нанесите, по меньшей мере, два слоя Quarzo Medio. ОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ: очистите поверхность от отстающей старой краски и плесени. Если поверхность подвержена образованию плесени, обработайте ее Micosteryl 1 и Micosteryl 2. В качестве грунтовки нанесите один слой фиксатива на основе растворителя (прозрачного или матового). Через 6-12 часов выровняйте дефекты, используя Stuccotone Malta. На абсолютно сухие стены нанесите, по меньшей мере, два слоя Quarzo Medio. |
| Практические советы (Советы по нанесению) | Штукатурка должна быть абсолютно чистой, сухой, ровной, без отстающих частиц. Условия нанесения: Температура окружающей среды min 5°С / max 35°С Относительная влажность окружающей среды: < 80%; Температура поверхности: min 5°С / max 35°С; Относительная влажность поверхности: < 10% Не наносить на поверхности открытые сильному ветру и прямым солнечным лучам. |
| Меры предосторожности | Хранить в плотно закрытой емкости верх дном, в защищенном от холода месте. Маркировка не требуется. Информация по использованию содержится в прикрепленной инструкции. Пустые емкости и емкости с остатками засохшего продукта необходимо должным образом утилизировать. |

# W W W .  I T A L D E С O R. R U

Профессиональная линия из Италии

г. Москва, Автозаводская ул. д.25

тел. (095) 101-4475 многоканальный

QUARZO MEDIO

| Спецификации и другая техническая информация |  | Метод |  | Основные данные при 20°С и относительной влажности 60% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид покрытия (степень блеска) |  |  |  | Матовое |
| Плотность г/мл |  | BVL 007 (UNI 8910) |  | 1,400 ÷ 1,500 |
| Вязкость |  | BVL 021 (ASTM D 2196) |  | 20000 ÷ 25000 |
| Общий расход м²/л |  | BVL 052 (ISO 7254) |  | 8 ÷ 10 щеткой 3 ÷ 6 валиком (не разбавленное) |
| Рекомендуемая толщина пленки каждого покрытия |  | BVL 056 (ASTM D 1186) |  | 100 ÷ 200 щеткой 100 ÷ 200 валиком (не разбавленное) |
| Точка воспламенения °С |  | BVL 046 (UNI 8909) |  | Не воспламеняется |
| Сухой остаток |  | BVL 027 (UNI 8906) |  | 61 ÷ 65 |
| Срок хранения (в сухом прохладном месте) |  | BVL 064 (UNI 10154) |  | Не менее 36 месяцев |
| Водоотталкивающий коэффициент (при толщине пленки 550 микрон) |  | BVL 099 (DIN 52615) |  | 0,09 м |
| Паропроницаемость (при толщине пленки 550 мк) |  | BVL 099 (DIN 52615) |  | 277 г/ м² в 24 ч. |
| Обработка с периодичностью в 4 часа УФ/60º уплотнение 4 ч./40º УФ-В лампа, асбестоцементная поверхность, обработанная фиксативом на основе растворителя |  | BVL 093 (ASTM G 53) |  | Сохраняет цвет в течение 1200 часов под УФ конденсацией (в соответствии с ISO 7724) Устойчивость к разрушению в течение 1200 ч. под УФ конденсацией (в соответствии с ISO 4628/6) |
| Свободное высыхание ч. |  | BVL 033 |  | -- |
| Высыхание до касания ч. |  | BVL 033 |  | Max 1 |
| Полное высыхание ч. |  | BVL 033 |  | Max 24 |
| Высыхание для окрашивания (Перекрывание) ч. |  | BVL 037 |  | 4 ÷ 5 |
| Внешняя / внутренняя |  |  |  | Да / Да |
| Цвета |  |  |  | Белый |
| Связующее вещество |  |  |  | Винил |
| Очистка инструментов |  |  |  | Вода |
| Растворитель |  |  |  | Вода |
| Разбавление при нанесении валиком % |  | BVL 063 |  | Max 10 |
| Разбавление при нанесении щеткой % |  | BVL 063 |  | 20 ÷ 30 |
| Разбавление при нанесении распылителем % |  | BVL 063 |  | -- |